## Slide 1: 油藏数值模拟——Eclipse软件基础培训讲解
2016.3.31
中国地质大学（北京）

## Slide 2
标准定义：应用已有规律，采用数值方法求解描述油藏内流体流动问题，并利用计算机研究油藏开发及动态规律的一门技术。
工程定义：从地下流体渗流过程中的特征出发，建立描述渗流过程的基本物理现象，并能描述油藏边界条件和原始状况的数学模型，借助计算机计算求解描述油气藏渗流数学模型，并结合油藏地质学、油藏工程学等学科知识重现油田开发的全过程， 主要用于解决油田开发实际问题。简单地说就是在计算机上开发油藏。
油藏数值模拟

## Slide 3
为什么要做油藏数值模拟
求实 创新 超越
油藏数值模拟技术优势：可以实现预测风险最小化。
油藏非均质
与岩石各相异性
流体性质及岩石流体
渗流特征空间变化
烃类油藏开采机理
的复杂性
各种油藏工程
方法的适应性
影响预测风险的因素
输入油藏地质
模型数据
选择合适的模拟器
可靠的工程实践
正确的模拟应用
地质建模
软件功能
应用技能
数值模拟技术实现

## Slide 4
油藏工程与数值模拟
传统油藏工程方法对油藏数值模拟的作用在于：
弥补收集资料数据的不充足
减小输入数据的误差
深化对模型合理性的认识
辅助动态历史拟合分析
利于模拟结果的评价与解释
以上这些都是影响数值模拟应用研究质量的关键，也是体现从业者能力大小的重要方面。

## Slide 5
油藏数值模拟的方法原理
开采
过程
非线性偏
微分方程
单/多相流公式
非线性
代数方程
离散化
线性
代数方程
线性化
①建立数学模型
②建立数值模型
A、通过离散化将偏微分方程组转换为有限差分方程组。
B、将非线性系数线形化，得到线形代数方程组。
A、通过质量/能量守恒方程、状态方程、运动方程、辅助方程建立基本方程组。
B、根据所研究的具体问题建立相应的初始和边界条件。

## Slide 6
压力、饱
和度分布
及井流量
求解
油藏
模拟器
程序化
模拟
应用
商业化
②建立数值模型
C、应用线性代数方程组的解法求得未知量（压力、饱和度等）的数值分布。
③建立计算模型
A、将求解数值模型进行程序化。
B、连同前后处理软件，形成油藏模拟器。
④油藏模拟应用
利用油藏模拟器研究和解决具体的油气田开发问题。
油藏数值模拟的方法原理

## Slide 7
Eclipse
Office
网格建立
FloGrid (GRID)
PVT数据
PVTi
井数据准备
Schedule
岩石数据
SCAL
井筒模拟
VFPi
地质模型
Gocad
EV
GEOFRAME
F3D ,P3D
Eclipse
Result
3Dview
历史拟合
SimOpt
生产数据
模拟运算
分析
数 据 处 理
ECL工作流程
ECLIPSE软件介绍

## Slide 8
ECLIPSE软件介绍
求实 创新 超越
ECLIPSE 100: 黑油模拟器 ECLIPSE 300: 组分模拟器 Flogrid: 建模型 PVTi: EOS分析 VFPi: 垂直管流 Schedule: 动态数据 SCAL: 岩芯数据 OFFICE: 项目管理 Frontsim: 流线法 Floviz: 3维显示 Simopt: 历史拟合 R2SL: 地面管网与模拟模型偶合
ECLIPSE主要模块

## Slide 10
油藏数值模拟的数据要求
（一）静态资料
1. 小层数据表或等值线图（包括砂层厚度、有效厚度（或净毛比）、顶部深度、孔隙度、渗透率等）；
2. 地质储量及地层、油藏特点的总结报告；
3. 油、气、水高压物性PVT数据；
4. 油水、油气相渗曲线数据和毛管压力曲线数据；
5. 原始地层压力、温度、压力系数数据；
6. 油、气、水分布（原始饱和度）或压力分布或油水界面和油气界面；
7. 井位分布图；
8. 流体和岩石化验分析报告。

## Slide 11
（二）动态资料
1. 射孔完井报告；
2. 井史报告、压裂等措施；
3. 系统测压资料；
4. 试油、试井和试采资料（压力恢复曲线）；
6. 油水井别，调整井位示意图；
7. 油井生产（水井注水）数据报表：日产油、日产液、日产气、综合含水、压力、累积产油（气、水、液）、日注水、累积注水；
8. 区块综合生产数据统计报表：日产油（水、气、液）、采出程度、综合含水、累积产油（气、水、液）、日注水、累积注水 。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 12
数据准备—油藏模型：
模型在X,Y,Z三方向的网格尺寸大小；
每个网格的顶面深度，厚度，孔隙度，渗透率，净厚度（或净毛比）；
网格是死网格还是活网格；
断层走向和断层传导率。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 13
数据准备—流体PVT属性：
油，气，水的地面密度或重度；
油，气的地层体积系数，粘度随压力变化表；
溶解油气比随压力的变化表；
水的粘度，体积系数，压缩系数；
岩石压缩系数。
如果是组分模型，需要提供状态方程。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 14
数据准备—相渗参数：
相对渗透率曲线和毛管压力曲线。
如果是油，气，水三相，需要提供油水，油气相对渗透率曲线和毛管压力曲线（软件会自动计算三相流动时的相对渗透率曲线）；
如果是油，水两相或气，水两相，只需要提供油水或气水两相相对渗透率曲线和毛管压力曲线。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 15
数据准备—初始化计算参数：
油藏模型初始化即计算油藏模型初始饱和度，压力和油气比的分布，从而得到油藏模型的初始储量。
这部分需要输入模型参考深度，参考深度处对应的初始压力，油水界面以及气水界面；
油气比或饱和压力随深度的变化；
如果是组分模型，需要输入组分随深度的变化。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 16
数据准备—油藏分区参数：
如果所模拟的油田横向或纵向流体属性，岩性变化比较大，或者存在不同的油水界面，这时需要对模型进行PVT分区（不同区域用不同的PVT流体参数表），岩石分区（不同区域用不同的相对渗透率曲线和毛管压力曲线）或者平衡分区（不同平衡区用不同的油水界面）。
另外如果想掌握油藏不同断块的储量或采收率，可以对模型进行储量分区（不同储量区可以输出不同的储量，产量，采收率，剩余储量等）。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 17
数据准备—生产参数、井参数：
对于已开发油田，这部分的数据量非常大。包括油田每口井的井位，井轨迹，井的射孔位置，井的生产或注入历史（油，气，水产量，注入量，井底压力，井口压力等），井的作业历史等。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 18
数据准备—输出控制参数：
即要求软件在计算时输出哪些结果参数。
比如要求输出模型计算油田的油，气，水产量变化曲线；油田压力变化曲线；单井油，气，水产量变化曲线；单井井底压力变化曲线；单井含水，油气比变化曲线等。
油藏数值模拟的数据要求

## Slide 19: 实例讲解

## Slide 20
实例一：
一维油水二相数值模拟
1 2 3 4 5 。。。13。。。。 23 24 25
500m
20m
顶面埋深：2100m
孔隙度：20%
渗透率：100mD
概念模型

## Slide 26
1添加关键字
2删除选中关键字
3定义关键字数值
4检索关键字

## Slide 29
1、注意压力单位bar和MPa的关系
2、每次设定完数据都要在File菜单下保存
3、每次设定完 点击apply

## Slide 35
要点：
1.查看错误信息
2.查看计算结果的文本
3.导出计算数据及图形

## Slide 38: 其他认识及技巧——水平井&LGR局部网格加密

## Slide 39
建立数值模拟网格注意的问题：
1、尽量保持网格的正交性；
2、尽量使网格尺寸保持均匀；
3、网格尺寸会影响计算结果（网格弥散）；
4、网格的走向会影响计算结果。
网格弥散化

## Slide 40
关于输入文件格式

## Slide 41
水平井设定

## Slide 43
局部网格加密LGR设定

## Slide 46
局部网格加密
1.径向网格加密
2.网格抽稀
3.局部网格加密

## Slide 47: 讲解结束 谢谢